## Slide 1: 數位系統導論實驗 Lab7 RTL Modeling (Multiplier)
負責助教：王偉丞
Email: wmike851223@gmail.com

## Slide 2: Outline
課程目的
IEEE 754簡介
範例程式
作業說明
課程評分
附錄 - 浮點數乘法（Floating-Point Multiplication）

## Slide 3: 課程目的
本次實驗將介紹常見的浮點數表示法（IEEE 754）及以Verilog完成其乘法運算單元之實作

## Slide 4: IEEE 754 – 簡介（1 / 4）
浮點數（Floating-point Numbers）是同學們熟知的科學記號表示法，利用正規化後的數值（即 Mantissa ）與對應的指數（Exponent ) 同時兼顧數值之精確（Precision）與動態範圍（Dynamic Range )
IEEE 二進位浮點數算術標準（IEEE 754）是當前最廣泛使用的浮點數運算標準，在 IEEE 754 中表示浮點數值的方式，包含半精確度（16 位元）、單精確度（32 位元）、雙精確度（64 位元）、延伸單精確度（43 位元以上）以及延伸雙精度（通常以 80 位元實作）
其浮點數以這樣表示：Value = Sign × Exponent × Fraction

## Slide 5: IEEE 754 – 簡介（2 / 4）
Sign為符號位，以0表示正值，1表示負值
Exponent為二進位科學計數法表示下的指數值加上指數偏移值
  因為IEEE 754中以無號整數（Unsigned Integer）表示指數，其中一半值域在表示負數，因此將2e-1 – 1定為指數偏移值（Exponent Bias），其中e為儲存指數的位元長度。以8位元指數長度為例，指數偏移值為127，亦即二進位科學計數法表示下的指數值需再加上127，才會是IEEE 754中Exponent的值。
Fraction
  當浮點數的指數部分編碼值在 0 < Exponent ≤ 2e – 2之間，則Fraction值為二進位科學計數法的尾數（Mantissa），亦即1.Fraction。
  如果指數部分編碼值是0，二進位科學計數法的尾數部分非零，則該實際值比前述涵蓋情況更接近0，因此其Fraction代表的值實際為0.Fraction

## Slide 6: IEEE 754 – 簡介（3 / 4）
特殊值
  如果指數是0且Fraction亦為0，該值為正負0（視Sign Bit而定）
  如果指數 = 2e – 1且Fraction為0，該值為正負無限大（視Sign Bit而定）
  如果指數 = 2e – 1且Fraction不為0，表示該不為一個數（NaN）
總結規則如下：
形式 | 指數 | 小數部分
零 | 0 | 0
非正規形式 | 0 | 大於0小於1（0.Fraction）
正規形式 | 1到2e – 1 | 大於等於1小於2（1.Fraction）
無窮 | 2e – 1 | 0
NaN | 2e – 1 | 非0

## Slide 7: IEEE 754 – 單精度浮點數介紹（4 / 4）
以單精確度浮點數為例，在 32 bits 中，我們使用 1 bit 表示正值或負值，8 bits 表示指數，23 bits 表示尾數精度
Sign = +1
Exponent = (01111100)2 – 127 = -3
Fraction
= 1 + (0.01000000000000000000000)2
= 1 + 2-2
= 1.25
Value = (+1) × 1.25 × 2-3 = + 0.15625

## Slide 8: 範例程式 – 32-bit浮點數乘法器（1 / 3）
乘法器的上層模組
  Input: 欲計算乘法結果的輸入值input_a和input_b
  Output: input_a與input_b的乘法計算結果
  Multiplier: 給出對應輸入的浮點數乘法計算
  I/O皆為遵照IEEE-754的32-bit浮點數

## Slide 9: 範例程式 – 32-bit浮點數乘法器（2 / 3）
檢查輸入值是否為特殊值，例如NaN、Inf與0，給出相對應的輸出。圖中僅列出部分特殊值輸入做為示範（如右圖）。
如果輸入非特殊值則進行乘法運算並給出結果（如下圖）

## Slide 10: 範例程式 – 32-bit浮點數乘法器（3 / 3）
對特殊值外輸入進行乘法運算的浮點乘法器

## Slide 11: 範例程式 – 執行
輸入指令執行程式，檢視設計之 Module 功能是否有錯誤：
  iverilog –o testb testbench_32bits.v
  vvp test

## Slide 12: 作業說明
成功執行範例程式（40%）
完成依循IEEE 754規範的半精度（16 bits）浮點數乘法器（40%）

## Slide 13: 課程評分
Demo 時間：4/29(一)與5/1(三)的 19:30、19:50、 20:10 與 20:30
Demo 地點：工一館206
評分方式
  範例成功執行（40%）
  16-bit Floating-point Multiplier（40%）
  隨堂練習：20%

## Slide 14: 附錄

## Slide 15: Floating-Point Multiplication（1 / 3）
下面介紹IEEE 754單精度浮點數乘法運算（c = a×b）
, ，得到1.0 ≤ (1.𝑓𝑎×1.𝑓𝑏) < 4.0
  如果 1.𝑓𝑎×1.𝑓𝑏 < 2.0，得到 𝑒𝑐 = 𝑒𝑎 + 𝑒𝑏 − 127 和 1.𝑓𝑐 = 1.𝑓𝑎×1.𝑓𝑏。
  如果 1.𝑓𝑎×1.𝑓𝑏 ≥ 2.0，𝑒𝑐 = 𝑒𝑎+𝑒𝑏−127+1 和 1.𝑓𝑐 = (1.𝑓𝑎×1.𝑓𝑏) 1 (右移1 bit)
  因為正規化後的指數e滿足1 ≤ e ≤ 254，所以我們具有 -125 ≤（= 𝑒𝑎+𝑒𝑏−127）≤ 381或 -124 ≤（= 𝑒𝑎+𝑒𝑏−127+1）≤ 382。即𝑒𝑐 可能會超出 1 – 254 的範圍。如果1 ≤ 𝑒𝑐 ≤ 254，則為正規化的浮點數。如果𝑒𝑐 > 254，則結果為 ∞（𝑒𝑐 = 255，𝑓𝑐 = 0）。當𝑒𝑐 <1時，如果結果大於或等於2−126×0.00000000000000000000001 = 2−149，則可用非正規化浮點數表示；否則用0表示。

## Slide 16: Floating-Point Multiplication（2 / 3）
接著考慮浮點數乘法的數字規格，因為1 ≤ e ≤ 254符合規格，真實指數e’（即e − 127）滿足 -126 ≤ e’ ≤ 127。假設a = {𝑠𝑎，𝑒𝑎，𝑓𝑎}是一個符合規格的浮點數，b = {𝑠𝑏，𝑒𝑏，𝑓𝑏}是不在規格內的浮點數（𝑒𝑏 =0，𝑓𝑏≠0），亦即非正規值（Subnormal Numbers）。
c = a × b 的絕對值為 |c| = |a|×|b| =（×1.𝑓𝑎）×（2−126×0.𝑓𝑏）= ×（1.𝑓𝑎×0.𝑓𝑏）。最大絕對值是2254−253×（2 − 2-23）×（1 − 2-23）= 2×（2−3×2-23+2-46），這是一個規格內的浮點數。最小的絕對值是21−253×1.0×2−23 = 2−275，它超出了e’應該在的範圍內，因此，該結果可以用denormalized float number或0表示。

## Slide 17: Floating-Point Multiplication（3 / 3）
接下來，考慮兩個非規格化浮點數的浮點乘法。假設a = {𝑠𝑎，𝑒𝑎，𝑓𝑎}和b = {𝑠𝑏，𝑒𝑏，𝑓𝑏}都是非規格化的浮點數。c = a×b的絕對值為 |c| = |a|×|b| =（2−126×0.𝑓𝑎）×（2−126×0.𝑓𝑏）= 2−252×（0.𝑓𝑎×0.𝑓𝑏）。它小於非規格化浮點數可以表示的最小數量；最後，考慮一些特殊的計算：
  NaN×b = NaN
  ∞×0 = NaN
  如果 b ≠ 0 且 b ≠ NaN，則 ∞×b = ∞
  如果 b ≠ ∞ 且 b ≠ NaN，則 0×b = 0